Энергонадзор напоминает!

В последнее время в Беларуси участились несчастные случаи, связанные с взрывами котлов, установленных в жилых помещениях и общественных зданиях.

Наиболее частой причиной взрывов является превышение давления теплоносителя вследствие замерзания системы отопления и прекращения циркуляции воды. Также причиной взрыва может быть эксплуатация котла с неисправной системой автоматики безопасности.

Чтобы избежать несчастных случаев Энергонадзор напоминает:

1. Убедитесь, что все запорные устройства на трубопроводах открыты.

2. Слейте конденсат из нижнего кармана дымовой трубы для котлов, работающих с естественной тягой.

3. Проведите осмотр дымоходов и убедитесь в отсутствии их обмерзания и закупорки. При обнаружении неисправности дымоходов и вентиляционных каналов пользование данным оборудованием запрещается.

4. До начала розжига котла откройте линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Истечение воды говорит о том, что система отопления не замерзла. При этом необходимо убедиться в том, что давление по манометру, установленному на водогрейном котле, не растет.

5. Если из контрольной линии не пошла вода, а давление на котле растет, то это свидетельствует о замерзании системы отопления. В этом случае котел разжигать категорически запрещается. Необходимо определить место замерзания отопительной системы, отогреть ее, и только потом постепенно разжигать котел, контролируя все время давление по показанию манометра. Если давление в котле начинает приближаться к максимально допустимому по паспортному значению, необходимо срочно прекратить топить котел и удалить из него все топливо.

Соблюдение Правил эксплуатации теплоиспользующих установок и техники безопасности при их эксплуатации поможет избежать несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций при эксплуатации систем отопления.

Государственный инспектор по энергетическому надзору

Синицкая Виктория Станиславовна